## Slide 1
微波技术基础
廖轶明 E-mail: mliaoym@163.com
Tel: 13913874255

## Slide 2
第3章 波导理论
  1.传输线与波导
  2.一般导播结构解析方法
  3. 矩形波导
  4. 圆形波导
  5. 同轴线

## Slide 3
  3.1传输线与波导

## Slide 4: 传输线及波导
传输线(transmission line)
广义的传输线指传输微波信号及能量的装置，包括平行双导线、同轴线、带状线、矩形波导以及圆形波导等。
波导 (WAVEGUIDE)
在电磁学和通信工程中，波导这个词可以指在它的端点间传递电磁波的任何线性结构。但最初和最常见的意思是指用来传输无线电波的空心金属管。

## Slide 5: 传输线与波导之间的比较
传输线
双导体或多导体 (双导线, 同轴等.)
可以明确定义电压和电流 (运用电路等效公式)
波导
典型的单导体 (矩形波导，圆波导，三角波导)
不能明确地定义电压和电流 (通过场分析公式)

## Slide 6: 传输线及波导
传输线(transmission line)
广义的传输线指传输微波信号及能量的装置，包括平行双导线、同轴线、带状线、矩形波导以及圆形波导等。
最早的传输线。
当波长和两条导线距离可比时，辐射损耗加大，而减小间距会使得击穿电压降低。
由于趋肤效应，高频条件下导体损耗增强

## Slide 7: 传输线及波导
传输线(transmission line)
广义的传输线指传输微波信号及能量的装置，包括平行双导线、同轴线、带状线、矩形波导以及圆形波导等。
将电磁能量封闭在导管中，去除辐射损耗
功率容量大。
较为笨重，频带窄，成本高

## Slide 8: 传输线及波导
高功率
低损耗
低成本
小型化
低损耗
工艺兼容

## Slide 9: 传输线及波导
电气特性：
损耗
色散
带宽
工作频率
……
机械特征：
加工难度
器械强度
体积和重量
适宜工作温度
工艺兼容性
……

## Slide 10: 矩形波导
一般导播结构解析方法
均匀波导、传输线假设：
1.壁为理想导体
2.介质各向同性，均匀无耗的线性介质
3.内空间无自由电子及传导电流
4.无限长，截面形状不变
5. 波沿z方向传播
6. 波为正弦电磁波
导波系统中的场满足无源Maxwell Equations:

## Slide 11
  3.2 一般导播结构解析方法

## Slide 12: 一般导播结构解析方法
一般导播结构解析方法
假设具有ejωt依赖关系的时谐电磁波沿z传播：
考虑到无源均匀的假设，麦克斯韦方程组简化为：

## Slide 13: 一般导播结构解析方法
一般导播结构解析方法
将上述方程中的三个分量简化为：：

## Slide 14: 一般导播结构解析方法
一般导播结构解析方法
可以求得4个横向场分量：

## Slide 15: 纵向场满足的二维Helmholtz方程
纵向电场和磁场满足二维Helmholtz方程
边界条件

## Slide 16: 求解导波模式电场和磁场的步骤
根据以下步骤可以求得电场与磁场的纵向和横向分量:
纵向分量
在给定的边界条件下, 用一些数值方法求解纵向场所满足的二维Helmholtz方程,即可找到纵向场解.
横向分量
利用纵向场分量和横向场分量之间的关系,如果纵向场分量已知,则横向场分量就可求出.

## Slide 17: 一般导播结构解析方法
截止波数kc
Notes: 𝛾伽马

## Slide 18: 一般导播结构解析方法
TEM、TE、TM波

## Slide 19: 传输状态物理解释
注意: 在无耗传输系统中；
在传输状态，幅度无衰减，只有相位的不断滞后；
只有当工作频率高于该系统中某一导模的截止频率时，该导模才有可能在其中传输,而且此导波系统相当于一高通滤波器。

## Slide 20: 截止状态物理解释
预先条件: 导波系统为理想无耗系统
在截止状态, 电磁波是一振荡波,无相位的变化,幅度随距离变化呈指数衰减
此种情况下,电磁波能量不是电阻性衰减,而是电抗性衰减,变成电能或磁能的形式储存起来.

## Slide 21
模式的分类
根据导波模式的场分量情况,可将它们分成三种主要模式:
TE模: 电场无纵向分量
TM模: 磁场无纵向分量
TEM模: 电场和磁场均无纵向分量
其他的模式可以看作以上三种模式的组合形式.

## Slide 22: 一般导播结构解析方法
TEM波
横向二维拉普拉斯算子

## Slide 23: 一般导播结构解析方法
TEM波
二维梯度算子

## Slide 24: 一般导播结构解析方法
TEM波
TEM波存在的条件：
静电势V12为0，导致E=0
两导线或同轴线能够存在TEM波
闭合导体不存在TEM波
平面波为TEM波

## Slide 25: 一般导播结构解析方法
TEM波

## Slide 26: 一般导播结构解析方法
TE波

## Slide 27: 一般导播结构解析方法
TE波
Notes: 𝜂 Eta

## Slide 28: 一般导播结构解析方法
TM波

## Slide 29: 一般导播结构解析方法
TM波

## Slide 30: 一般导播结构解析方法
TEM、TE、TM波
截止频率

## Slide 31
为了满足电磁波的传播，需要满足以下的传播条件:
或者
电磁波的截止状态时满足的关系式为:
或者
传输\截止状态及满足的条件

## Slide 32
TE、TM波
3.2.2 色散

## Slide 33
TEM mode

## Slide 34
从上面的公式可以看出， TE/TM模式的相速和群速是和频率相关的，这种现象被称为” 色散现象”；
可以发现，对于TEM模式而言，相速和群速相等,和频率的变化不相关，显示出TEM模式没有色散现象；
简而言之, TE 和 TM 模为色散模式，而 TEM模式非色散模式。

## Slide 35
工作波长 and 相波长 p之间具有一些基本的不同之处:
 与频率相关，与导波结构本身的尺寸无关；
(2) p p不仅与信号源有关,还与导波结构有关
因此，p 被用来计算色散波的周期和相位特性.
工作波长与相波长p的区别

## Slide 36: 关于三种模式
通过上面的特性分析，我们可以把导波系统内的模式分为两种形式: 色散模式 (TE, TM 和混合模) 和非色散模式 (TEM模)
对TEM模而言,群速和相速相等,无截止频率,为非色散模式

## Slide 37
对于TE, TM 和混合模式 (EH 和HE 模式)
(1) 产生色散现象；
(2) 群速和相速不等,且随频率而变；
(3) 工作的波长不等于相波长；
(4) 当工作频率低于截止频率时,该信号将被截止。

## Slide 38
  3.3 矩形波导

## Slide 39: 矩形波导
一般矩形波导用铜或铝制作,有时其璧上会镀金或银；
每种导模都有相应的截止波长(或截止频率), 只有满足传输条件才能传输；
主要的传输模式为 TE10 模.

## Slide 40
矩形波导的优点:功率容量大,损耗小,高Q值
矩形波导的缺点:体积大,重量重, 难以与平面电路集成
矩形波导是最早应用的导波系统之一,主要应用在高功率系统,毫米波系统和一些精密测试设备等.
矩形波导

## Slide 41
Ka-band (WR-28) 矩形波导元件照片. 从顶端开始顺时针:a variable attenuator （可变衰减器）, and E-H (magic) tee junction（魔T）, a directional coupler（定向耦合器）, an adaptor to ridge waveguide（脊波导适配器）, an E-plane swept bend（E面偏转弯头）, an adjustable short（可调短路器）, and a sliding matched load（滑动匹配负载）.

## Slide 42: 矩形波导
先决条件
无线长度填充空气的矩形波导结构，金属材料为无耗的理想导体
边界条件
波导璧上各处的电场切向分量为零, 磁场的法向分量为零
纵向分量
Ez =0
矩形波导
不满足TEM波的条件
TE模

## Slide 43: 矩形波导
矩形波导
不满足TEM波的条件
TE模

## Slide 44: 矩形波导
矩形波导
TE模

## Slide 45: 矩形波导
矩形波导
TE模

## Slide 46: 矩形波导
矩形波导
TE模
n=0,1,2….
m=0,1,2….

## Slide 47: 矩形波导
矩形波导
TE模

## Slide 48: 矩形波导
矩形波导
TM模

## Slide 49: 矩形波导
矩形波导
TM模

## Slide 50: 3.3.2 矩形波导的传播模式

## Slide 51: 物理解释
沿z向传输的行波，前向和后向波的叠加；
在横截面上，电、磁场沿x、y轴呈正余弦分布
Bmn的大小与激励源有关
m代表沿x方向的半波个数，n代表沿y方向的半波个数

## Slide 52
TE\TM模

## Slide 53
TE\TM模
截止频率

## Slide 54
TE\TM模

## Slide 55
TE\TM模
2）传播条件
k<kc时，即λ> λ c，β为虚数，电磁波在波导中传播很快衰减，表现出截至现象。
k>kc时，即λ< λ c，β为实数，电磁波在波导中传播只有相位滞后，没有振幅衰减，波型可以在波导中正常传播
因此对于每种传播模式的存在条件都与其模式的截止波数kc 、截止波长λ c相关。

## Slide 56: 3.3.3 矩形波导的简并模
TE\TM模
简并模是传播常数相同或截止波长相同的传输模。
简并模是传播常数相同或截止波长相同的传输模。
例如, 对于所有的 Temn 和 TMmn (m0,n0) 来说，存在的简并模为TE11 和 TM11, TE21 和 TM21, TE12 和 TM12 等.

## Slide 57
TE10 和TE01 模在a=b 的时候是一对简并模式，二对于ab 的矩形波导结构而言是非简并模式.
一般不希望简并模式的存在,因为会导致信号能量的衰减。

## Slide 58: 3.3.4 矩形波导的基模
基模

## Slide 59
TE10，TE01，TM11中哪个截止频率最低。
TE10 的
TE01 的
TM11 的
因由于a>b，因此TE10的截止频率最低，为矩形波导的主模。
基模

## Slide 60
基模

## Slide 61
基模
截止频率

## Slide 62: TE10 模式 (*)
TE10是矩形波导中的主模,具有最大的截止波长和最低的截止频率；
电场只有y向的分量,磁场有x和z两个方向的分量；
场结构关于y对称。

## Slide 63
解释TE10模在矩形波导中是如何传输的？
为什么相速会大于光速？
截止究竟是怎么回事？（=0，=90˚）
NOTES


## Slide 64
矩形波导TE10模的等效阻抗
TE10模的波阻抗只与宽边尺寸a有关,而与b无关. 宽边尺寸相同而窄边尺寸不同的两段矩形波导连接,波在连接处将产生反射.因此不能用波阻抗来处理不同尺寸波导的匹配问题. (因为即使波阻抗相等,仍会有反射，不连续性)
因此引入波导的等效阻抗概念,与a和b均有关.
根据电路理论,等效阻抗可有三种定义形式
这三种形式的等效阻抗具有不同的系数,但与波导横截面尺寸相关的部分是相同的.

## Slide 65
矩形波导TE10模的等效阻抗-cont
用其中一种形式的等效阻抗计算的两段不同尺寸波导,只要其等效阻抗相等,在连接处的反射即最小.
因此上述等效阻抗可用于计算TE10模波导的反射和匹配问题, 并具有TEM传输线特性阻抗的功能.
但是,在工程设计中,同一问题的计算应始终采用同一种定义式,并且应该说明采用的是哪一种定义式.
为简化计算,常以与截面尺寸相关的部分作为公认的TE10模矩形波导的等效阻抗:

## Slide 66
单模波导 (Single mode waveguide)
在某个频率点处，只存在一个模式传输称之为单模波导.
多模波导 (Overmoded waveguide )
在某个频率点处，只存在多个模式传输称之为多模波导.
截止波导 (Cutoff waveguide )
在某个频率点处，没有模式传输称之为截止波导.

## Slide 67
单模传播

## Slide 68: 矩形波导只能单模工作的原因
多模时信号的输入输出（在波导内）很难；
不同模式有不同的传输相位常数，因此不同模式携带的信号在波导中传输时相位很难相同，必须用不同的耦合探针去耦合不同的模式。

系统复杂且成本高

## Slide 69
掌握几种模式的场分布图,如TE10, TE01, TE20, TE02, TE30, TE03, TE11，TM11等
了解其余模式的场分布规律
3.3.5 矩形波导的各种模式的场分布

## Slide 70
场力线
TE10 模的电磁场分布

## Slide 71
TE10 模的电磁场分布

## Slide 72: TE10 ,TE20 , TE30 模的场分布

## Slide 73: TE01,TE02 , TE03 模的场分布

## Slide 74: TE11, TE21 , TE22 模的场分布

## Slide 75
TM 模式
TM11 为TM模式中最低的模式. TMmn 的场分布可以与mn TE11 的模式混合在一起 (“m” 为宽边壁， “n”为窄边壁), 相邻半周期力线相反

## Slide 76: 3D 波导的EM 场分布

## Slide 77: 矩形波导中TM11 的截止频率场分布

## Slide 78: 场分布的对称性和非对称性
假设给定的一个参考面 (对称参考面)
对称场 (Symmetrical field)
如果场分布沿着参考面是对称分布，我们称此对称场为偶场.
非对称场 (antisymmetric field)
如果沿着参考面的分布是对称分布，但是尝矢量方向是相反的，我们称此非对称场为奇场.

## Slide 79
例子:
参考面沿 x=a/2, 对TE10, TE30,.. TEm0 (m is odd),其电场是对称场,而磁场则为非对称场.
对TE20, TE40,.. TEm0 (m is even),其电场是非对称场,而磁场则为对称场.
参考面沿y=b/2, 所有TEm0 的电场分布为非对称的，但是磁场分布为对称的。

## Slide 80: 3.3.7 壁电流
（时变磁场在波导壁上感应出的高频电流，就称为“壁电流”。）
什么是壁电流?

## Slide 81
由于波导的壁为理想导体，因此，壁电流只存在于波导的外壁上面，有公式可以计算

## Slide 82
其中Js 为壁电流的密度；n 为归一化的内壁单位矢量; Ht 为波导内壁切线方面上的磁场；
因此，沿 z-方向的壁电流Jsz 是由 Hx 或 Hy感应产生，and the x-direction wall current Jsx and y-direction wall current Jsy are induced by Hz；
TE10 的 壁电流在课本里面有具体介绍。 (场分量:Ey, Hx 和Hz)

## Slide 83: TE10 感应的壁电流
在左右两侧壁内的壁电流只有Jy分量,而大小相等方向相同.在上下宽壁内的壁电流由Jx和Jz合成, 在同一x位置的上下宽壁内的壁电流大小相等方向相反.

## Slide 84: 壁电流的应用
波导裂缝天线
切断壁电流就会导致电磁波的辐射, 因而可构成一波导缝隙天线
两种槽线结构: 在宽边和窄变的壁上.